## Slide 1
00
기준 치수와 모델링 원점
A3 가로 · 1:100 권장 출력 · 원점은 1F 좌측 전면 외벽 코너
BEANPOLE FLAGSHIP · MODELING REFERENCE
18,000
전체 폭 18,000
전체 깊이 24,000
3,000 모듈
ORIGIN 0,0
N
공통 기준
외곽
18,000 W × 24,000 D
층고
1F 4,200 / 2F 4,000
슬래브
250
외벽
200 / 내벽 100
기둥
500 × 500
주통로
1,800 이상
보조통로
1,200 이상
보이드
7,200 × 6,000
계단
2,400 W · 17단 × 2
난간
1,100 H
모델링 순서
외곽선과 기둥을 먼저 잡고 슬래브, 보이드, 계단을 만든 뒤 조닝과 집기를 배치한다.
단위 mm · 기준안 · 현장 실측 후 조정
01

## Slide 2
01
1F 평면 계획 · DISCOVER BEANPOLE
전면 18m · 깊이 24m · 입구에서 시즌 상품과 중앙 설치물을 먼저 인지
BEANPOLE FLAGSHIP · MODELING REFERENCE
HERITAGE WINDOW
MAIN ENTRANCE
3,600 W
NOW WINDOW
SEASONAL COLLECTION
ACCESSORIES
MAIN DISPLAY
4,800 × 3,600
VOID ABOVE
7,200 × 6,000
OUTER / KNIT
STAIR UP
2,400 W
SERVICE / STOCK
CASH / WRAP
18,000
24,000
조닝 기준
A · 첫 시선
입구 중심축 끝에 메인 디스플레이를 둔다. 높이 1,350 이하로 시야를 열어 둔다.
B · 순환 동선
메인 통로 1,800. 좌우 상품 존의 보조 통로는 1,200 이상 확보한다.
C · 층간 연결
보이드 아래 중앙 설치물은 Ø3,200 이내. 2F 난간과 시각적으로 연결한다.
D · 계단
유효 폭 2,400. 디딤판 300, 챌판 약 165, 중간참 1,500 깊이를 기준으로 한다.
집기 기준
벽장 450 D × 2,400 H
행거 1,200 W × 600 D × 1,500 H
테이블 1,800 W × 900 D × 750 H
단위 mm · 기준안 · 현장 실측 후 조정
02

## Slide 3
02
2F 평면 계획 · EXPERIENCE
보이드 둘레에서 아카이브, 아이코닉 상품, 피팅과 라운지를 순서대로 경험
BEANPOLE FLAGSHIP · MODELING REFERENCE
ARCHIVE WALL
600 D × 9,600 L
ICONIC ITEMS
STYLING LOUNGE
VOID
7,200 × 6,000
BALUSTRADE H 1,100
FITTING 01
FITTING 02
BACK / STORAGE
STAIR DOWN
LOUNGE / LIBRARY
18,000
24,000
조닝 기준
A · 아카이브
벽면 깊이 600. 전시 모듈 1,200 간격. 그래픽 중심 높이 1,500으로 통일한다.
B · 보이드 둘레
난간에서 집기까지 1,200 이상. 관람 정체 구간은 1,800으로 넓힌다.
C · 피팅룸
각 실 2,400 × 2,600. 문 유효 폭 900. 전면 대기 폭 1,500을 확보한다.
D · 라운지
소파 2,400 × 900. 테이블 사이 900, 주동선과는 1,200 이상 띄운다.
천장 기준
일반 3,600 H
아카이브 레일 3,000 H
보이드 설치물 하단 2,700 이상
단위 mm · 기준안 · 현장 실측 후 조정
03

## Slide 4
03
정면 입면 · 파사드와 메인 엔트런스
18m 폭을 3m 그리드로 분할하고 중앙 3.6m 출입구를 강조
BEANPOLE FLAGSHIP · MODELING REFERENCE
HERITAGE WINDOW
NOW WINDOW
BEANPOLE
18,000
8,450 incl. slab
ENTRANCE 3,600
입면 재료 가이드
짙은 녹색 금속 프레임 · 따뜻한 백색 석재 · 체크 패턴 펀칭 패널 · 투명 유리
단위 mm · 기준안 · 현장 실측 후 조정
04

## Slide 5
04
정면 입면 · 윈도우와 메인 디스플레이
제품 높이와 시선축을 맞춘 단순한 선형 구성
BEANPOLE FLAGSHIP · MODELING REFERENCE
HERITAGE WINDOW
ARCHIVE
GRAPHIC
5,400
3,600
NOW WINDOW
5,400
3,600
MAIN DISPLAY
4,800
3,600
모델링 치수
윈도우 베이스 450 H · 마네킹 간격 1,200 · 그래픽 패널 1,200 W × 2,400 H · 메인 테이블 4,800 W × 1,200 D × 750 H · 중앙 프레임 1,800 W × 2,400 H
시선 높이
핵심 제품과 그래픽의 중심을 바닥에서 1,400~1,600 사이에 맞춘다.
조명
윈도우 3000K, 상품 3500K. 레일 스폿은 벽에서 900 이격을 시작값으로 둔다.
단위 mm · 기준안 · 현장 실측 후 조정
05

## Slide 6
05
종단면도 A-A · 보이드와 계단
축선 X1-X4 · 1F/2F 레벨 · SketchUp 모델링용 기준 단면
BEANPOLE FLAGSHIP · MODELING REFERENCE
X1
X2
X3
X4
X5
MAIN DISPLAY
ARCHIVE WALL
LOUNGE
CHECK GRID + WHEEL
Ø 3,200 이내
2F 천장
2F F.L.
1F F.L.
18,000
4,500
4,500
4,500
4,500
4,200
4,000
8,450 incl. slab
THK200 외벽 마감
난간 H1,100
보이드 7,200
계단 W2,400 / 20 risers
천장 레일 H3,000
BEANPOLE
FLAGSHIP
DRAWING
LONG SECTION A-A
SCALE
1 : 100 @ A3
UNIT
mm
DATE
2026.10
STATUS
MODELING GUIDE
SHEET
A-301
NOTE
현장 실측 및
법규 검토 후 조정
단위 mm · 기준안 · 현장 실측 후 조정
06

## Slide 7
06
SketchUp 작성 체크리스트
그룹과 태그를 초기에 나누면 수정과 장면 출력이 쉬워진다
BEANPOLE FLAGSHIP · MODELING REFERENCE
01
BASE
18,000 × 24,000 외곽선
3,000 그리드와 원점
02
SHELL
외벽 200 · 내벽 100
기둥 500 × 500
03
LEVELS
1F 4,200 · SLAB 250
2F 4,000
04
CORE
VOID 7,200 × 6,000
STAIR 2,400 W
05
FIXTURES
벽장 · 행거 · 테이블
아카이브 · 피팅 · 라운지
06
SCENES
1F PLAN · 2F PLAN
4 ELEVATIONS · PERSPECTIVE
추천 태그
A-WALL · A-COLUMN · A-GLASS · A-STAIR · A-VOID · F-FIXTURE · F-DISPLAY · V-SIGNAGE · L-LIGHT
주의
본 도면은 컨셉 모델링용 기준안이다. 피난, 구조, 장애인 편의, 소방 기준은 실제 대상지와 설계 기준에 맞춰 별도 검토한다.
단위 mm · 기준안 · 현장 실측 후 조정
07